## Slide 1
5G SDR · LAB01
Baseline Recovery
從不確定來源，到可追溯、可審查的 Lab01 baseline
Unverified sources
單一檔案 ≠ authority
Paired evidence
Host pairing · version · active selection
Reviewed baseline
Evidence mapping + Human Review
核心問題：如何關閉 baseline 的 trust gap？
2026.07.14
Notes: 目標 60 秒。
問題是 authority trust gap：單一檔案、單一主機或檔案存在本身，不能證明 authoritative baseline。
必須追溯 host pairing、version、active selection、ZeroMQ direction 與 Human Review。
本頁只定義問題，不展開 residue 細節。

## Slide 2
2026.07.14
原始目標：先閉合最小 SDR 核心路徑
LAB01 BASELINE RECOVERY
02
Linux1
EPC + eNB
核心網與基地台
ZeroMQ
雙向 baseband RF sample transport
非實體 OTA
Linux2
UE
搜尋、接入與 Attach
已驗證核心：Attach + IP + 雙向 ICMP
172.16.0.1 ↔ 172.16.0.2
NOT TESTED · NAT / Internet / TCP / iperf3 / Wireshark
Notes: 目標 60 秒。
最小架構是 Linux1 的 EPC/eNB、Linux2 的 UE，以及跨主機 ZeroMQ RF sample transport。
Phase 4C 完成範圍到 Attach、位址分配與雙向 ICMP。
NAT、Internet、TCP/iperf3、Wireshark、OTA 不在完成聲明內。

## Slide 3
2026.07.14
Baseline recovery 先分清：保留、範圍外、仍待確認
LAB01 BASELINE RECOVERY
03
Residue classification
不納入 Lab01 權威
eMBMS · MBSFN · SIB13 · M1
分類為 Lab02 residue
PRESERVE
ZeroMQ
Lab01 sample transport
CLASSIFY
scheduler · expert · PHY
CONFIRMED / CANDIDATE / UNKNOWN
Source authority
1 Successful runtime evidence
2 Approved snapshot
3 Paired configuration
4 Matching example
5 Historical material
presence ≠ authority
Notes: 目標 60 秒。
本階段完成 residue identification 與 claim-boundary separation：ZeroMQ 保留；eMBMS/MBSFN/SIB13/M1 標記為不納入 Lab01 authority。
這不代表 active runtime configuration residue 已被移除或清理。
Phase 4C 未修改 /etc/srsran 或 persistent network configuration。
Authority 由 successful runtime evidence 往下排序；不宣稱 clean candidate 是 exact historical rollback，也不宣稱本簡報部署設定。

## Slide 4
2026.07.14
三個 logical planes，三種責任與故障邊界
LAB01 BASELINE RECOVERY
04
Mac
Control / approval
Linux1
EPC + eNB
Linux2
UE
Management
192.168.250.0/24
.10
.11
.12
控制 · Git · approval
Sample
10.0.0.0/24
—
.1
.2
ZeroMQ · temporary secondary
User
172.16.0.0/24
—
.1 SGi
.2 UE
雙向 ICMP connectivity
Logical separation ≠ three physical NICs · Sample plane 無 gateway / DNS
Notes: 目標 75 秒。
Management、Sample、User 分別使用 192.168.250.0/24、temporary 10.0.0.0/24、172.16.0.0/24。
同一實體 NIC 可承載多個 L3 address；logical separation 不等於三張 NIC。
Sample plane 未持久化，user plane 未證明 Internet connectivity。

## Slide 5
2026.07.14
七階段 pipeline，把證據轉成受控執行
LAB01 BASELINE RECOVERY
05
01
Inventory
盤點 paired sources
02
Compare
逐欄 reconciliation
03
Plan
backup / abort / rollback
04
Human Approval
核准 scope 與 gate
05
Backup / Migration
建立可回復起點
06
Bring-up / Validate
最小核准 execution
07
Shutdown / Handoff
保存 evidence
Approval 位於 plan 與 execution 之間；pipeline 不代表自動執行。
每次 handoff 後，下一項 runtime work 回到 NEEDS_APPROVAL
Notes: 目標 75 秒。
七階段：Inventory、Compare、Plan、Human Approval、Backup/Migration、Bring-up/Validate、Shutdown/Handoff。
本頁只講順序；states、STOP 與 rollback 留到下一頁。
Pipeline 不代表自動 execution，也不取代各 gate 個別 approval。

## Slide 6
2026.07.14
Gate 讓每一步都能明確 go、stop、review
LAB01 BASELINE RECOVERY
06
PENDING
evidence package 完整
AUTHORIZED
scope-bound approval
PASS / CLOSED
expected result 成立
NEEDS_APPROVAL
下一項工作重新核准
STOP
conflict · unclear scope · unexpected result
Approved rollback
backup + mapping + validation
不是 Git reset
PASS 不等於 future runtime 的 blanket approval
Notes: 目標 70 秒。
PENDING → AUTHORIZED → PASS/CLOSED 是受控 transition；衝突、scope 不清或 unexpected result 進 STOP。
Rollback 是 backup + source-to-target mapping + validation，不是 Git reset。
既有 PASS 不等於 future runtime、network、deployment 或 extended validation 的 blanket approval。

## Slide 7
2026.07.14
固定 dependency order，啟動與停止互為鏡像
LAB01 BASELINE RECOVERY
07
BRING-UP
SHUTDOWN
C0 Preflight
核准 scope / prerequisites
EPC
srsepc
eNB
srsenb
UE
srsue
UE stop
dependency edge
eNB stop
middle layer
EPC stop
core last
Phase 4C 結束：services running = false
Notes: 目標 65 秒。
C0 preflight 後，bring-up 是 EPC → eNB → UE；shutdown 是 UE → eNB → EPC。
下一層只在前一層可接受時開始。
只說已驗證順序，不推論其他順序的具體 failure；結束後服務未持續執行。

## Slide 8
2026.07.14
Validation 只報告直接 evidence 支持的結果
LAB01 BASELINE RECOVERY
08
Network & runtime
Management / sample connectivity
3 services initialized
Controlled shutdown
Attach & protocol
ZeroMQ · cell search · RA
RRC Connected · Network Attach
User plane
172.16.0.1 ↔ 172.16.0.2
Bidirectional ICMP · packet loss 0%
Observed average RTT ≈ 600–700 ms
NOT TESTED
NAT · Internet · TCP / iperf3
Wireshark / PCAP
Controlled performance validation
RTT = connectivity observation · limited sample / duration / load / methodology · NOT A BENCHMARK
Notes: 目標 90 秒。
四群：Network and runtime、Attach and protocol、User plane、Not tested。
雙向 ICMP packet loss 0%，observed average RTT 約 600–700 ms。
RTT 只支持 connectivity observation；sample count、duration、traffic load、controlled methodology 有限。
不宣稱 performance、low latency、URLLC、reliability、stability 或 benchmark。

## Slide 9
2026.07.14
問題先定位，再採最小且可稽核的處置
LAB01 BASELINE RECOVERY
09
Problem
Evidence
Minimal action
Guardrail
Lab02 residue
Paired field review
保留 ZeroMQ
將 MBMS residue 標記為非 Lab01 scope
不做 whole-file authority inference
Topology mismatch
Historical ≠ current
Controlled switched Ethernet
Historical USB / Wi-Fi = fallback
Sample path uncertainty
Gate B evidence
雙向 sample ping
Management session 同時確認
EPC log ownership
pre-existing user:user
Preserve old log → remove conflict → restart
Recreated root:root；不外推其他原因
Phase 4C：未修改 /etc/srsran 或 persistent network configuration
Notes: 目標 75 秒。
本階段完成 residue identification 與 claim-boundary separation；MBMS residue 只被標記為非 Lab01 scope。
不宣稱 active runtime configuration residue 已被移除或清理；Phase 4C 未修改 /etc/srsran 或 persistent network configuration。
EPC log recorded cause：pre-existing user:user log 與 root-launched srsepc logging ownership conflict。
舊 log 保留、conflict source 移除、EPC restart 成功、recreated log 為 root:root。
不補充未記錄的 OS、permission 或 application root cause。

## Slide 10
2026.07.14
Agent 依規範執行，Human 保留決策與接受責任
LAB01 BASELINE RECOVERY
10
AGENTS.md
scope / safety
SKILL.md
procedure / stops
PROGRESS.md
state / gates
Codex task
minimum scoped work
Human Review
approve / reject / revise
Policy
Human-owned
Codex 不是 final authority · 未授權不得改 runtime、啟動服務或直接 push main
Review 結果可回到 revise，而不是自動進入 execution。
Notes: 目標 65 秒。
主流程：AGENTS.md → SKILL.md → PROGRESS.md → Codex task → Human Review。
AGENTS 定 scope，SKILL 定 procedure，PROGRESS 定 state；Codex 做 scoped work，Human 保留 approval 與 acceptance。
Codex 不是 final decision maker；未授權不能修改 runtime、啟動服務或直接 push main。

## Slide 11
2026.07.14
正常 Git／PR 流程把變更變成可審查 checkpoint
LAB01 BASELINE RECOVERY
11
branch
scoped topic
commit
push
PR
Review / Checks
diff · privacy · claims
Squash Merge
single checkpoint
sync main
Checkpoint examples · PR #8 · #10 · #12 · #13
小範圍 branch + Pull Request = 可追溯 diff、review 與合併決策
進階 Git recovery 與 branch cleanup → Appendix
Notes: 目標 55 秒。
正常流程：branch → commit → push → PR → Review/Checks → Squash Merge → sync main。
PR 在 merge 前完成 privacy、claim boundary 與 diff checks。
進階 Git recovery 與 cleanup edge cases 只放 appendix；不宣稱 repository 已啟用所有 protection options。

## Slide 12
2026.07.14
清楚標出沒有測的項目，避免把 ICMP PASS 外推
LAB01 BASELINE RECOVERY
12
Connectivity extensions
NAT
Internet route / 外連
TCP · iperf3
NOT TESTED / NOT COMPLETED
Observability & performance
Wireshark / PCAP
Throughput
Controlled performance methodology
NOT TESTED / NOT COMPLETED
Parked research
MBMS · SIB13 · URLLC
B210 OTA · 2×2 MIMO
6G LEO / NTN
NOT TESTED / NOT COMPLETED
600–700 ms observed ICMP RTT = connectivity evidence only · 非 low latency / URLLC validation
MBMS service startup ≠ MBMS / multicast / SIB13 validation
Notes: 目標 70 秒。
三群 exclusions：Connectivity extensions、Observability and performance、Parked research。
RTT 600–700 ms 已觀察，但只屬 connectivity result。
MBMS process startup 不構成功能、multicast 或 SIB13 validation。
不宣稱 NAT、Internet、iperf3、Wireshark、performance、MBMS、SIB13、URLLC、OTA、MIMO 或 Lab02 validation 完成。

## Slide 13
2026.07.14
工程價值來自治理能力，不來自未量測 KPI
LAB01 BASELINE RECOVERY
13
Isolation
三平面分離
責任與故障域
Traceability
成對 evidence
可追溯、可反駁
Safety
Gates + STOP
最小核准步驟
Reproducibility
固定 invariants
一致 bring-up / shutdown
Handoff
PR checkpoints
不依賴私人記憶
Evidence + Governance + Human Approval
Notes: 目標 55 秒。
工程價值是 isolation、traceability、gates、repeatable invariants 與 handoff。
這些是 qualitative engineering value，不是 performance KPI。
不宣稱 latency、throughput、coverage、reliability、stability 或 production readiness 改善。

## Slide 14
2026.07.14
下一步只進入新的 approval-gated work cycle
LAB01 BASELINE RECOVERY
14
Review / Handoff
確認 evidence
Select one scope
一次一個問題
Define package
criteria · evidence · abort
Human Approval
approve / reject
Minimum execution
只做核准範圍
Evidence review
形成新 checkpoint
NEEDS_APPROVAL · 未核准前保持停止
先定義成功、證據與停止條件，再決定是否執行。
Notes: 目標 55 秒。
下一循環：Review/Handoff → Select one narrow scope → Define package → Human Approval → Minimum execution → Evidence review。
Package 包含 success criteria、commands、evidence path、abort point、rollback 與 responsible roles。
Cycle 不代表排程、資源、授權或成功承諾；未核准前保持停止。

## Slide 15
APPENDIX A1
Evidence map：每個 claim 都有權威層級與限制
15
E11 · approved corrections
E02 · Phase 4C checkpoint
E03–E06 · governance / skill
E04 / E10 · audit / historical reference
Architecture
C02 · C05 · C06
host roles / planes / topology
Recovery
C07–C12
pipeline / gates / lifecycle
Validation
C13–C16
Attach / ICMP / RTT boundary
Governance
C20 · C21 · C25 · C26
Human / Agent / PR / next gate
Not completed
C22–C24
explicit negative scope
Higher authority overrides stale labels · absence remains UNKNOWN / NOT TESTED

## Slide 16
APPENDIX A2
Git recovery decision tree：先保存、再判讀 history
16
pull --ff-only failed
安全訊號，不等於 repository 壞掉
Inspect
status · fetch · upstream
log --left-right
Preserve work
safety branch / backup
不要先 reset
Human Review
確認 authority 與 intent
Dirty tree
先保存 tracked / untracked work
History diverged
辨認 local-only 與 remote commits
Wrong upstream
修正 tracking，再重新判讀
Squash ancestry
內容等價 ≠ commit ancestry 相同
任何不確定 provenance → STOP；Git recovery 永遠不是 /etc/srsran rollback

## Slide 17
APPENDIX A3
Squash Merge 後，內容已合併但 ancestry 可能不同
17
topic branch
A
B
C
main after Squash Merge
M
S
為什麼 branch -d 可能警告？
Git 以 commit reachability 判定。
Squash commit S 包含內容，但 A/B/C 不一定成為 main ancestors。
Force-delete 前的 checks
PR merged · content verified
no local-only commits · safety reference
由 Git Maintainer review
Warning 不是可直接忽略的錯誤，也不代表內容未進 main

## Slide 18
APPENDIX A4
pull --ff-only 與 reset：只有條件完整才可對齊
18
pull --ff-only
只允許 branch pointer 沿單一路徑前進
Diverged history 時拒絕整合
reset --hard origin/main
會覆寫 tracked working tree 與 index
不是預設同步動作
Human Review
01 已 fetch，target authority 明確
02 目前 branch 正確
03 working tree / index 無需保留變更
04 local-only commits 已保存或核准丟棄
05 明確人工核准
06 只在 Git repository 內操作
/etc/srsran runtime rollback = backup + mapping + approval + deployment + validation；永遠不是 Git reset

## Slide 19
APPENDIX A5
教授 Q&A：先講 evidence，再守 claim boundary
19
為何不直接 rerun？
現況含 residue；先證明 pairing、version、active selection、ZeroMQ direction。
ZeroMQ 傳什麼？
eNB / UE 間 baseband RF samples；不是 Internet、S1 或實體 OTA。
600–700 ms 是 URLLC？
不是；僅是 limited ICMP connectivity observation，loss 0%。
MBMS startup 代表驗證？
不代表；缺少 signaling、multicast path 與 UE reception evidence。
Codex 做了什麼？
讀規範、整理 evidence、產生可審查工作；Human 保留 approval。
下一步做什麼？
選一個 narrow scope，定義 package，取得新核准後才執行。
完整 23 題回答方向見 reviewed professor Q&A source

## Slide 20
APPENDIX A6
Completed 與 not-completed：同一張表看清楚成果邊界
20
SUPPORTED / COMPLETED
NOT TESTED / NOT COMPLETED
✓ Management / sample connectivity
✓ EPC · eNB · UE initialization
✓ ZeroMQ · cell search · RA · RRC · Attach
✓ IP assignment · bidirectional ICMP
✓ 0% packet loss；RTT observation only
✓ Controlled shutdown；services stopped
— NAT · Internet · TCP · iperf3
— Wireshark / PCAP
— Controlled performance / reliability / stability
— MBMS · multicast · SIB13
— B210 OTA · 2×2 MIMO
— URLLC · Lab02 validation · 6G LEO / NTN
600–700 ms average RTT + 0% loss：connectivity evidence；methodology limited；not a benchmark